## Slide 1
Attention 加速器 RTL IP
汇报人：林文乐
Notes: 开场说明本项目完成固定规模 Attention RTL、验证流程以及加分项 E 和 F。主体汇报约 6 分钟。
来源：项目 RTL、testbench、Golden Model 与题目说明。

## Slide 2
算法与任务规格
02
Softmax
score_i = Σ Q[k] × K_i[k]
x_max = max(score_i)
weight_i = exp(score_i - x_max)
L = Σ weight_i
ACC[j] = Σ weight_i × V_i[j]
O[j] = round(ACC[j] / L)
任务规格
项目 | 固定值 | 硬件表示
Token 数量 S | 8 | 3 位计数器
Head 维度 d | 4 | 2 位计数器
Q | 1×4 | 4 个 signed 8 位
K V | 8×4 | 各 32 个 signed 8 位
输出 O | 1×4 | 4 个 signed 8 位
基础 Weight | Q1.4 | 5 位 unsigned
减去最大 Score 后，指数输入不大于 0，查表范围更小且数值稳定。
Attention 加速器 RTL IP
Notes: 说明三步计算：点积得到 Score，稳定 Softmax 得到 Weight，最后对 V 加权并归一化。固定规模来自题目要求。

## Slide 3
硬件数据流
03
Q K V
串行输入
Q K V
Buffer
DOT
8 个 Score
MAX EXP
x_max 与 Weight
UPDATE
L 与四路 ACC
NORM OUTPUT
4 个结果
地址与复用
K V 展平成 32 个元素，地址为 token×4+dim
点积通路复用 4 个周期完成一个 Score
NEXT 增加 token，决定下一组 K 和 Score 存储位置
接口与控制
data_ready 只在 LOAD_Q 与 LOAD_KV 中有效
q_valid 控制 4 个 Q 元素，kv_valid 控制 32 组 K V 元素
out_valid 连续输出 4 拍，最后一拍产生 done
Attention 加速器 RTL IP
Notes: 按数据流解释单模块结构。重点说明 token 计数既决定 K 地址，也决定 Score Buffer 的写位置。

## Slide 4
状态机与位宽
04
状态 | 主要动作 | 周期
IDLE | 等待 start | 等待
LOAD_Q | 装载 4 个 Q 元素 | 4
LOAD_KV | 装载 32 个 K V 元素 | 32
DOT | 8 组点积，每组 4 次乘加 | 32
NEXT | 切换 8 个 token | 8
MAX | 搜索最大 Score | 7
EXP | 8 次 LUT 查询 | 8
UPDATE | 累加 L 和 ACC | 8
NORM | 4 路归一化 | 4
OUTPUT | 输出 4 个结果 | 4
合计 | start 后连续 valid 无空拍 | 107
数据 | 范围 | 位宽
Q K V | -128 至 127 | 8 signed
Score | -65024 至 65536 | 18 signed
delta | -130560 至 0 | 18 signed
Weight | 0 至 16 | 5 unsigned
L | 0 至 128 | 8 unsigned
ACC | 约 -16384 至 16256 | 16 signed
O | -128 至 127 | 8 signed
实现要点
显式符号扩展 x_max 从 score_buf[0] 初始化 正负 ACC 对称舍入
Attention 加速器 RTL IP
Notes: 状态表给出无空拍时的逻辑周期。50 MHz 只是 testbench 时钟，不能替代综合后的最高频率。

## Slide 5
验证方法与基础结果
05
用例 | 目的 | 期望输出 | 结果
1 | 相同 Score 与正负 0.5 舍入 | 5 -5 3 0 | 通过
2 | delta 0 至 -7 覆盖 LUT | 1 6 2 -1 | 通过
3 | 8 位极值与符号扩展 | -128 127 -1 1 | 通过
4 | 固定随机 两项非零 Weight | -7 3 19 2 | 通过
0
RTL 编译错误
0
TB 编译错误
4/4
基础用例通过
17
LUT 表项核对通过
Python 负责中间量，tb比较最终输出，ModelSim 波形用于对照内部寄存器。
Attention 加速器 RTL IP
Notes: 基础验证结果来自 compile.log、simulation.log、lut_generation.log 与四组 Golden JSON。

## Slide 6
加分项 A 因果 Mask
06
项目 | 基础版 | 因果 Mask 版 | 作用
Query 位置 | 无 | query_index[2:0] | 标识当前位置 i
启动 | 无位置输入 | start 时锁存 | 任务期间保持稳定
MAX | 8 项均参与 | 仅比较 0 至 i | 排除未来高 Score
EXP | 全部查 LUT | j > i 权重置 0 | 屏蔽未来 Key
UPDATE NORM | 原数据流 | 保持不变 | 复用基础通路
定向用例 | 基础 4 组 | i = 0 3 3 7 | 覆盖首位中间和末位
验证结果 | 最终输出 | 4 cases 0 errors | 检查 x_max 与 Mask 权重
j 不大于 i 时正常参与 Attention，j 大于 i 时 Weight 强制为 0
MAX 与 EXP 必须同时处理 Mask，避免未来高 Score 改变合法权重
query_index 为 7 时输出 5 -5 3 0，与基础版相同输入结果一致
Attention 加速器 RTL IP
Notes: 加分项 A 来自 bonus/cause_effect_mask。说明 query_index、MAX 排除、EXP 清零和4组独立测试。

## Slide 7
加分项 B 四路并行点积
07
周期
Chart: 
| 总周期 | 计算阶段 | DOT 与 NEXT
基础版 | 107 | 71 | 40
并行版 | 75 | 39 | 8
项目 | 基础版 | 并行版
Q×K 乘法器 | 1 个 | 4 个
DOT 与 NEXT | 40 周期 | 8 周期
计算阶段 | 71 周期 | 39 周期
start 后总周期 | 107 周期 | 75 周期
功能验证 | 4 cases 0 errors | 4 cases 0 errors
4 路 Q×K 并行，两级加法树同周期生成一个 Score
删除 dot_acc 与 cnt_dim，NEXT 正常数据流不再进入
总周期减少 29.91%，资源和最高频率仍需综合确认
Attention 加速器 RTL IP
Notes: 加分项 B 来自 bonus/parallel。4组输出与基础版一致，COMPUTE_CYCLES=39；无输入空拍时 TOTAL_CYCLES=75。资源为RTL结构对比，未做综合。

## Slide 8
结论
08
已完成
固定规模 Attention 点积、稳定 Softmax、加权累加和归一化
加分项 A 因果 Mask，4 组独立测试全部通过
加分项 B 四路并行点积，总周期由 107 降至 75
当前限制
因果 Mask 需要上游提供当前 Query 的 query_index
并行 DOT 增加 3 个 Q×K 乘法器，并提高 K 读取带宽
工程判断
加分项 A 保证未来 Key 不影响 x_max 与 Weight；加分项 B 保持计算结果不变，将 DOT 与 NEXT 从 40 周期降至 8 周期。
Attention 加速器 RTL IP
Notes: 总结基础设计、因果 Mask 和四路并行点积。强调 A 的正确性边界以及 B 的周期收益与未综合资源边界。